## Slide 1
研究背景
GPU/CPU/DDR频点影响渲染性能与功耗的原理
注：[1]CPU-bound：一帧的总体时长主要由CPU 侧的处理与命令提交速率决定，GPU能较快完成被提交的工作，时间线上常出现 GPU 空闲区；
[2]GPU-bound：一帧的总体时长主要由GPU 执行渲染/计算任务的耗时决定，CPU很快喂满命令队列而等待GPU完成，时间线上GPU持续满负荷
各频点对FPS的影响原理
·在CPU-bound[1]场景，fcpu↑ → 每秒可提交的 draw/dispatch、可完成的裁剪/批处理、可执行的脚本/物理步数等↑ → CPU段帧时↓ → FPS↑
·在GPU-bound[2]场景，fgpu↑ → ALU(着色算力)、TMU(纹理采样发起)、ROP (渲染输出）等时钟绑定单元的吞吐↑ → GPU 段帧时↓ → FPS↑
·在内存带宽受限场景，fddr↑ → 设备级峰值内存带宽↑ → CPU和GPU任务等待时间↓ → 帧时↓ → FPS↑
总功耗=动态功耗+静态功耗+其他功耗（动态功耗占比较大）
·动态功耗是指负载电容充放电时消耗的能量，各频点的动态功耗满足Pdyn≈αCV2f，而在DVFS中为守时序，升频常伴随升压，即V∝f，因此Pdyn∝f3。
·静态功耗是指电流泄漏消耗的能量，随电压和温度的升高而增大。
·其他功耗包括短路功耗、毛刺功耗、存储器刷新功耗等，都与f呈正相关的关系。
各频点对功耗的影响原理
补充：DDR频点与峰值带宽的关系
·fclock：DRAM 基准时钟频率 ·transfers per clock：每个时钟周期的数据传输次数，对于DDR来说为两次 ·bus width：总位宽
实际带宽=峰值带宽*总利用率η