## Slide 1
2.1 功耗模型（Dynamic Voltage Scaling）
记号约定：上标 (c) 表示“场景/原型/负载簇”的条件化参数（同类负载共享一组参数）。
原理解释
CMOS 动态功耗近似：P_dyn ∝ C·V²·f；DVFS 下 V 通常随频点 f 单调上升（工程近似 V≈a f + b），因此主导项可归并为 P_dyn ∝ f³。
κ_cpu、κ_gpu、κ_ddr：场景 (c) 下各域“等效动态功耗系数”（吸收活动因子、指令混合、带宽读写比例等；建议按场景/原型分组拟合）。
σ^(c)：频点无关的静态/基线功耗（漏电、屏幕/外设、常驻后台等的合并项）。

## Slide 2
2.2 帧时/迭代时间模型（Critical Path + Throughput）
建模单次迭代/单帧时间：T̂^{(c)}；帧率近似 FPS ≈ 1/T̂。CPU+GPU 关键路径串行相加，DDR 与其并行，因此取 max。
CPU/GPU：关键路径（Critical Path）
关键路径近似：决定帧时的是最长、不可被并行掩盖的依赖链。
CPU 负责逻辑/调度/命令提交；GPU 负责渲染执行 → 同步/呈现，形成先后依赖。
频点主要影响可加速计算段：在最大频点基准上按 1/f 缩放。
DDR：吞吐约束（Throughput / Roofline）
等效数据搬运量 M^(c)（bytes）；带宽瓶颈时 T_ddr ≈ M / Tp。
吞吐量：Tp(f_ddr)=min(C^(c)·f_ddr, BW_max^(c))，体现线性增长→饱和上限。
因此 T_ddr 呈“低频 1/f、高频趋于常数下界”的 roofline 形态。

## Slide 3
2.3 DDR 模型的闭式近似（Smooth Roofline）
目标：将分段 Roofline 约束（低频 1/f，高频饱和）用连续可导的闭式函数近似，便于少样本稳定拟合与后续优化。
方案 A：有理函数（渐近线视角）
方案 B：指数饱和（显式饱和下界）
c/f：低频带宽受限段，随频点升高而下降（≈ 1/f）。
b：频点无关的常数开销/下界（高频段渐近线）。
a·f：吸收饱和附近的非理想弯折 → 平滑过渡，使拟合更稳。
τ₀：高频段饱和下界（渐近线），频点再升帧时也难继续下降。
Exp：τ₁·exp(-λ f) 描述从低频到高频的边际收益递减。
Fit：形态与 roofline “1/f → 常数下界”一致，便于连续可导优化。
工程优势
连续可导：适合基于梯度的搜索/优化（更易求解）。
少量频点也可稳定拟合：避免分段折线带来的不稳定。
参数语义明确：便于按场景/原型 (c) 分组拟合，实现可解释与可外推。