## Slide 1
制作人：程诗淇 审阅人：徐飞 吴旭东
CPU、GPU频点对于给定应用的影响（任德上）
面向终端内存与异构计算器件的
软硬协同帧渲染优化
2025.10.31—2025.11.11
华为中央研究院
对比不同论文的负载描述方案（鲍成）
• 研读论文了解其负载定义：Dietrich & Chakraborty 、Co-Cap、CRAVE、 zTT 、Lin et al.
• 设想负载描述目标：用实时硬件信号，将任务映射到一组“原型负载”上；可选择离散分类，也可得到连续的混合系数向量，供调频/建模直接使用
• 具体方案：
负载特征：f_cpu, f_gpu, f_ddr；util_cpu_compute / util_cpu_stall / util_gpu；MB(GB/s), R/W比
预处理：按设备做 z-score 标准化，滑窗聚合
离线阶段：采集各典型任务（计算密集/访存密集/混合/IO 等）特征，固化为“原型库”
在线阶段：对当前窗口特征向量 x_t 计算各原型相似度（马氏或余弦或MSE），归一化得到混合系数
内存频点、带宽与性能能耗的关系（鲍成 & 程诗淇）
（注：这里是峰值带宽）
• CPU 频点主要决定算力上限，内存频点主要决定数据等待时延
• 读写比例影响带宽–时延曲线形状
• 频点提升若不匹配带宽，将导致性能反向退化
• 只播放时，CPU频率是影响帧率的主要瓶颈
• 只推理时，CPU频率是影响端到端延迟的主要瓶颈，GPU频率是影响推理时间的主要因素，CPU频率对推理时间也有一定影响
• 播放+推理时，CPU频率和GPU频率都会影响帧率，GPU的影响更大
调试工具调研及人为干预带宽方法（OpenHarmony OS）（蔡东辰）
• 调研了一些调试工具：Hiprofiler、HiPerf、HitraceMeter、HiTraceChain、Graphics Profiler、Energy，了解其工具类型以及核心功能
•人为干预带宽：Intel的RDT(资源调度技术)提供了MBA(内存带宽分配)，可以限制特定进程的可用带宽（适用于intel cpu且系统必须有RDT 驱动与 resctrl 文件系统支持，例如linux系统
以在jetson上使用deepstream为例，设置了三种情形并分别统计调节CPU和GPU频率对视频fps的影响情况：